## Slide 1: センサ端末プログラム自動生成環境

## Slide 2: 対象とするセンサ系IoTシステム
センサ専用
ネットワーク
センサ専用
ネットワーク
インターネット
GW
(ゲートウェイ)
GW
(ゲートウェイ)
IoTサーバ
センサ
センサ
センサ
センサ
センサ
センサ
データ送信
(push)
データ送信
(push)
データアクセス
(pull)
データアクセス
(pull)
センサ
データ
蓄積
センサ
データ
蓄積
プロトコル : MQTT
Message Queuing Telemetry Transport
IoT向けに設計されたpub/sub型プロトコル

## Slide 3: センサ系IoTシステムのライフサイクル
赤線部分のループに必要なコストを引き下げることが重要
端末
設計/開発
実験的(小規模)配備
データ収集
分析
サービス
モデル作成
現場(大規模)
配備
納得できる結果が出るまで
繰り返されるループ(赤線部分)
これで良いという結論が
得られたらこちらに進む
一定期間経過後に見直しで
こちらに進む

## Slide 4: センサ端末開発の現状
センサ端末(屋内外に固定設置)の現状
  独自の開発が必要(要望を満たす市販品がほとんど存在しない)
IoTのトライアル(効果の有無の事前検証)
  様々なセンサを取り付けたマイコンを試作する必要がある
プロに依頼すると非常に高価

## Slide 5: 検討・試作段階における主要なコスト要素
コスト要因
  最終的な配備を見越した高品質/高性能ハード/ソフトの専門家による開発
検討すべき要素
  実験用に高品質/高機能なハードは必要か?
  高品質/高機能でない端末のハード/ソフト開発を専門家に依頼する必要はあるか?
端末
設計/開発
実験的(小規模)配備
データ収集
分析
サービス
モデル作成
現場(大規模)
配備
本研究での前提 : 実験的な実装に高品質なものは不要

## Slide 6: センサ端末プログラム自動生成環境の目的
最終ゴール
  ある程度のITリテラシがある人なら誰でも実験レベルのセンサ端末を開発可能にする (ハード/ソフト両方)
現状
  ハードウェア
    組み立てだけで作成する仕組み : 制限はあるが，ある程度使えるものは存在
  ソフトウェア
    仕様からソフトウェアを生成する仕組み : 無い
Arduino等を対象とした仕組み
Sparcfun Electronics : Qwiic
Seeed Studio : Grove
こちらを実現

## Slide 7: 想定する人材と役割分担
センサ用
IP網
システム管理者
  組み込みUNIXマシンを設定/運用可能
    Raspberry Pi, OpenBlocks等
  ネットワークを敷設可能
    イーサネット, WiFi
端末開発者
  ハードウェア
    専用ケーブルでセンサをArduinoに接続
  ソフトウェア
    専用アプリでセンサ端末の仕様定義ファイルを生成
    仕様定義ファイルからArduinoのスケッチを生成
    IDEでArduinoにプログラムをインストール
IoT GW
(ゲートウェイ)
センサ端末
システム管理者が担当
端末開発者が担当
「端末開発者」の負荷低減が
本プロジェクトの主目的

## Slide 8: 役割が重複する領域
センサ端末ハードウェア(部品)の手配(購入)と組み立て : センサ以外
  Arduino本体
  Groveシールド
  RTC
  フルカラーLED
  マイクロSDモジュール+マイクロSD
管理者とセンサ端末開発者のいずれが担当するか
  各種ドキュメント(マニュアル等)では管理者が担当するものとする

## Slide 9: できあがるセンサ端末
マイコン本体
  Arduino (および互換機)
周辺回路接続(はんだ付け回避)
  Seeed Studio社のGrove systemを活用
利用するセンサ/周辺回路
  Seeed Studio社のセンサ
  Arduino公式のシールド
  マイコン関連ベンダのモジュール
    Adafruit, Sparcfun, 秋月電子など
端末のプログラム : 自動生成
動作確認済み機種
  MKR Zero, MKR WiFi 1010
  Nano 33 IoT
  一部機能限定
    Uno R4 (minima, WiFi), Giga R1 WiFi
      Sleep, ウオッチドッグが未対応
    Nano ESP32
      SD/マイクロSDに問題あり
機種限定(メモリ容量が足かせ)
複数種類のセンサを搭載可能
・Arduinoのメモリ容量の許容範囲内
・同一ICのセンサを複数は不可

## Slide 10: センサ端末プログラム自動生成環境
端末仕様作成アプリ
対話
仕様チェックアプリ
センサ端末開発者
仕様定義
(yaml形式)
チェック結果
端末プログラム
生成アプリ
Arduinoスケッチ
生成
Arduino
インストール

## Slide 11: 端末仕様作成アプリ
仕様定義テンプレート
ファイルの選択
テンプレートの
ロード
ネットワークや
ログ関連設定
センサ
設定
個別センサ設定
接続するピン番号
センサIC型番
センサに割り当てる
ID番号
仕様のセーブ
ファイル
選択
セーブ
実行

## Slide 12: 仕様チェックアプリ
チェック内容
使う機能とMCUがマッチするか
選択したセンサICの動作電圧とArduinoの動作電圧の一致
I/O端子の重複利用の有無
  バス型I/F(I2C, SPI)の端子は除く
仕様定義
ファイル
(yaml形式)
Arduino機種情報
(MCU, 動作電圧等)
仕様チェックアプリ

## Slide 13: 端末プログラム生成アプリ
アプリ本体
(Python + flet)
パラメータファイル
(C言語ヘッダ)
・アプリ基幹部分
・各種IC用部品
プログラム部品集
Arduino用
スケッチ
周辺回路用
ライブラリ
仕様定義
ファイル
(yaml形式)

## Slide 14: マニュアル
Arduino等の組み込みマイコンの基礎知識
IoT向けセンサネットワークの基礎
仕様定義の方法
Arduino用スケッチ合成プログラムの使い方
Arduino IDEの使い方
電子回路・C++の知識がなくても理解できる
「PCを使えない」「小中学 理科実験レベルの配線もできない」人は想定外