## Slide 1: 開発環境構築

## Slide 2: センサ端末プログラム自動生成環境
端末仕様作成アプリ
対話
仕様チェックアプリ
センサ端末開発者
仕様定義
(yaml形式)
チェック結果
端末プログラム
生成アプリ
Arduinoスケッチ
生成
Arduino
インストール

## Slide 3: インストールが必要なソフトウェア
センサ端末プログラムを生成する環境
  端末仕様作成アプリ
  仕様チェックアプリ
  端末プログラム生成アプリ
  Python + Python用ライブラリ
生成されたプログラム(スケッチ)のインストール環境
  Arduino IDE
  Arduino用ライブラリ
本資料では，概要のみを紹介，詳細はマニュアル参照

## Slide 4: プログラム生成環境のインストール

## Slide 5: Githubからソースをダウンロード
ブラウザで以下のURLにアクセス
  https://github.com/masaaki-noro/Gen_arduino_mqtt
上記URLのリポジトリのzipファイルをダウンロード
解凍したものをすぐに無くさない(邪魔にもならない)場所に移動
プログラムはトップディレクトリに存在

## Slide 6: GithubリポジトリのZipダウンロード方法
リポジトリのトップでの操作
  「Code」ボタンをクリック
  「Download Zip」をクリック
「Code」ボタン
「Download Zip」ボタン

## Slide 7: マニュアルへのアクセス
解凍したzipアーカイブの「Doc」ディレクトリに格納
参照方法
  Chromeに機能格納(プラグイン)をインストール
    「Markdown Viewer」もしくは「Markdown Preview Plus」をインストール
  ブラウザで「トップディレクトリ/README.md」を開く
ドキュメント内のオペレーション
  リンクを辿ることで，ブラウザ内で操作が完了

## Slide 8: Pythonのインストール
Windowsで説明

## Slide 9: Python
https://www.python.org/downloads/windows/
「ここ」をクリック
本来のダウンロード
ページにジャンプ

## Slide 10: Pythonライブラリのインストール
コマンドプロンプトやPowerShellで以下のコマンド(3つ)を実行
  pip install PyYAML
  pip install flet
  pip install flet-multi-page --upgrade

## Slide 11: Arduino IDEのインストールとセットアップ

## Slide 12: Arduino IDEのダウンロードとインストール
公式サイトからダウンロードしてインストール
  https://www.arduino.cc/en/software
対応OS
  Windows
  MacOS
  Linux

## Slide 13: 注意事項 : Proxy環境
症状
  IDE起動しても，白画面のまま次に進まない場合がある
対応 : 以下のURLを参照し，設定ファイルを人手で修正
  https://zenn.dev/ignorant/scraps/4edf73e9399b57
問題が発生しない(アプリが正常に起動した)場合
  環境設定画面で，Proxyの設定を行う

## Slide 14: セットアップ&追加インストールが必要な項目
Arduinoの機種に関するプラグイン
  Arduino公式機種の場合
    IDEを起動した状態で，PCとArduinoをUSB接続するとIDEの画面にインストールを促すメッセージが出力される
    誘導に従ってインストールすればOK
  互換機の場合
    互換機メーカーの指示に従い，IDEの設定画面でプラグインのインストールを行う

## Slide 15: 動作確認
Arduino用「Hello World」プログラムをインストールし，動作することを確認

## Slide 16: Arduino用プラグインとライブラリの インストール

## Slide 17: Arduino IDEの画面構成
「ファイル」メニュー
「ボード」メニュー
「ライブラリ」メニュー

## Slide 18: Arduino用プラグインのインストール
Arduinoを接続せずに，「ボードメニュー」からインストールすることも可能

## Slide 19: インストールするべきライブラリ
Arduino IDEでインストールするもの
  ArduinoMqttClient
  Adafruit_SleepyDog
  Grove_Chainable_RGB_LED
  WiFiNINA
  NTPClient
  ArduinoHttpClient
  ArduinoLowPower
  RTCZero
Githubからダウンロードして自分でインストールするもの
  RTC_U
  Syslog
  UniSleep
  detectArduinoHardware
  dateUtils
  AusEx
インストール手順はマニュアル参照

## Slide 20: IDEでのライブラリのインストール
インストールするライブラリを検索し，「インストール」ボタンをクリック
インストールする
ライブラリ名を入力
「インストール」
ボタンをクリック
ライブラリメニューを選択した状態の画面

## Slide 21: IDE外でのインストール
インストール手順
  Github等からライブラリのアーカイブをダウンロード
  ライブラリのアーカイブを解凍
  Arduino IDEで設定されているライブラリを配置するディレクトリに解凍したディレクトリを移動
インストール後の状態
  ユーザのホーム\ドキュメント\Arduino\libraries\ライブラリ名\README.md \src \examples etc..
この部分は設定で変更可能

## Slide 22: MQTTクライアントソフトのインストール

## Slide 23: MQTTクライアントソフトのインストール
アプリ名 : MQTT Box
  https://github.com/workswithweb/MQTTBox
用途
  センサ端末の動作確認用
対応プラットフォーム
  Chrome
  Linux
  Mac
  Windows
Windows版はマイクロソフトストアから入手可能