## Slide 1: センサ端末プログラム自動生成環境

## Slide 2: 研究の背景とシステムの概要

## Slide 3: 対象とするセンサ系IoTシステム
センサ専用
ネットワーク
センサ専用
ネットワーク
インターネット
GW
(ゲートウェイ)
GW
(ゲートウェイ)
IoTサーバ
センサ
センサ
センサ
センサ
センサ
センサ
データ送信
(push)
データ送信
(push)
データアクセス
(pull)
データアクセス
(pull)
センサ
データ
蓄積
センサ
データ
蓄積
プロトコル : MQTT
Message Queuing Telemetry Transport
IoT向けに設計されたpub/sub型プロトコル

## Slide 4: センサ端末プログラム自動生成環境の目的
最終ゴール
  ある程度のITリテラシがある人なら誰でも実験レベルのセンサ端末を開発可能にする (ハード/ソフト両方)
現状
  ハードウェア
    組み立てだけで作成する仕組み : 制限はあるが，ある程度使えるものは存在
  ソフトウェア
    仕様からソフトウェアを生成する仕組み : 無い
Arduino等を対象とした仕組み
Sparcfun Electronics : Qwiic
Seeed Studio : Grove
今回の目的 : こちらの実現

## Slide 5: できあがるセンサ端末
マイコン本体
  Arduino (および互換機)
周辺回路接続(はんだ付け回避)
  Seeed Studio社のGrove systemを活用
利用するセンサ/周辺回路
  Seeed Studio社のセンサ
  Arduino公式のシールド
  マイコン関連ベンダのモジュール
    Adafruit, Sparcfun, 秋月電子など
端末のプログラム : 自動生成
動作確認済み機種
  MKR Zero, MKR WiFi 1010
  Nano 33 IoT
  一部機能限定
    Uno R4 (minima, WiFi), Giga R1 WiFi
      Sleep, ウオッチドッグが未対応
    Nano ESP32
      SD/マイクロSDに問題あり
機種限定(メモリ容量が足かせ)

## Slide 6: センサ端末プログラム自動生成環境
端末仕様作成アプリ
対話
仕様チェックアプリ
センサ端末開発者
仕様定義
(yaml形式)
チェック結果
端末プログラム
生成アプリ
Arduinoスケッチ
生成
Arduino
インストール

## Slide 7: 端末仕様作成アプリ
仕様定義テンプレート
ファイルの選択
テンプレートの
ロード
ネットワークや
ログ関連設定
センサ
設定
個別センサ設定
接続する端子番号
センサIC型番
センサに割り当てる
ID番号
仕様のセーブ
ファイル
選択
セーブ
実行

## Slide 8: 仕様チェックアプリ
チェック内容
使う機能とMCUがマッチするか
選択したセンサICの動作電圧とArduinoの動作電圧の一致
I/O端子の重複利用の有無
  バス型I/F(I2C, SPI)の端子は除く
仕様定義
ファイル
(yaml形式)
Arduino機種情報
(MCU, 動作電圧等)
仕様チェックアプリ

## Slide 9: 端末プログラム生成アプリ
アプリ本体
(Python + flet)
パラメータファイル
(C言語ヘッダ)
・アプリ基幹部分
・各種IC用部品
プログラム部品集
Arduino用
スケッチ
周辺回路用
ライブラリ
仕様定義
ファイル
(yaml形式)

## Slide 10: Arduinoとマイコンの基礎知識

## Slide 11: センサ端末開発用マイコン : プロの世界
開発用マイコン
  MCU(CPU+αのLSI)ベンダが販売
  様々な周辺回路が搭載済み
    HDMI, オーディオ, USB, イーサネット, WiFi, Bluetooth
  高価
    ハードウェア : 数万円/個
    ソフトウェア開発環境 : 数万～数十万
最終形(製品版)マイコン
  センサ端末開発者が用意する
    左のマイコンから必要部分を抜き出したハードウェアを設計/制作
  ハードソフトの設計/制作などは 各分野のプロで分業
Discovery kit with STM32MP157D MPU
https://www.st.com/ja/evaluation-tools/stm32mp157d-dk1.html
大量生産すれば安くなる

## Slide 12: オープンソースハードウェア(Arduino等)
開発用と最終形が同じ基板
  最小限のものだけが含まれる
周辺回路 : 開発者が自分で選んだ回路を自分で接続(配線)
一定レベルの技術力があれば，一人で全て(ソフト・ハード)開発可能
  ただし，小型化やきれいな基板・箱への収納はできない
低価格
  ハードウェア : 数千円/個
  ソフトウェア開発環境 : 無料
Arduino Uno R4 minima
https://store-usa.arduino.cc/collections/boards-modules/products/uno-r4-minima

## Slide 13: Arduinoの代表的な機種
Nanoファミリ
  Nano 33 IoT
Classicファミリ
  Uno R4 Minima
MKRファミリ
  MKR WiFi 1010
Megaファミリ
  Giga WiFi

## Slide 14: Arduinoにおけるソフトウェア開発
Arduino IDE
USBケーブル
(シリアル通信兼プログラム書き込み)
Arduino本体
開発用PC
「インストール」ボタンで
コンパイルとインストール
注 : Arduinoではプログラムの
ことをスケッチと呼ぶ

## Slide 15: Arduinoに搭載されているMCU
近年発売されたものは大部分がARMコアのもの
MCUアーキテクチャ | コア | ベンダ | 代表的な機種
AVR | 独自 | Atmel | Uno R3, Mega2560
SAM D | ARM Cortex | Microchip | Nano, MKRファミリの大部分
RA4M1 | ARM Cortex | ルネサス | Uno R4
STM32H7 | ARM Cortex | ST | Giga R1 WiFi
ESP32-S3 | XTensa LX7 | Espressif | Nano ESP32

## Slide 16: Arduino互換機(完全互換以外)
中身はほぼArduinoでピン配置などが違う物
  IDE : Arduino IDEへプラグインを追加
自社MCUをArduino風にした物
  IDE : ArduinoIDEを改造
ルネサス : GR-kurumi
Sparcfun : Arduino Pro mini

## Slide 17: 周辺回路接続 (1) : ブレッドボード
はんだ付け無しに，電子回路の試作を行うための基板
RTC(時計用IC)モジュール
マイクロSD
スロット
モジュール
Grove対応
フルカラーLED
Grove変換
ケーブル
Arduino
Nano ESP32
ブレッドボードでセンサ端末を組み立てた事例
ジャンパ
ケーブル
ブレッドボード
小型ブレッドボード
ブレッドボード内部の配線

## Slide 18: 周辺回路接続 (2) : シールド
Arduinoへ積み重ねる
入手方法(1) : 購入
  Aruino イーサネットシールドrev2
入手方法(2) : 自分で設計・制作
  Arduino Protoシールド基板
MKRファミリ
+
イーサネットシールド
Classicファミリ
+
イーサネットシールド
キットになっていて
はんだ付けが必要な場合もある
+ 電子部品

## Slide 19: 周辺回路接続 (3) : Grove System
Classicファミリ互換機
+
Groveシールド
1つのコネクタ
= Aruduinoの信号端子✕2
+ 電源/アース端子
中国のSeeed Studio社が販売するArduino用シールド
  配線が簡単になるよう，周辺回路接続に必要な端子が1つのコネクタにまとめられており，ケーブル一本で配線が完了
Groveコネクタ
Arduino公式もマネをした(MKRファミリ用のみ)
Arduino MKR Connector Carrier
ここにMKRファミリの
本体を挿入

## Slide 20: 周辺回路接続 (4) : Grove System
接続方法
  周辺回路の端子とArduino用のGroveシールドのコネクタを専用ケーブルで接続
制約
  Grove対応周辺回路を販売しているのはSeeed Studioのみ
    部品(基板やコネクタ)のみの販売もあるので，Grove対応周辺回路を自作することも可能
  利用可能な端子が限られる(全て信号端子が使えるわけではない)
  複数の信号端子が必要な場合，番号が連続した2つの端子でなければならない
  利用可能なインターフェースが限られる
    詳細は別途説明
Seeed Studio社が
販売する各種周辺回路
専用ケーブル
Groveシールド(Classicファミリ用)

## Slide 21: 周辺回路接続 (5) : Grove変換ケーブル
Groveに対応していない周辺回路モジュールをGroveシールドに接続
注意事項 : 接続がゆるいため，外れやすい

## Slide 22: Groveコネクタの注意事項
I2C周辺回路
SCL
SDA,VDD
GND
デジタル周辺回路
D1
D2,VDD
GND
コネクタ「D1」端子
デジタル周辺回路
A1
A2,VDD
GND
コネクタ「A1」端子
デジタル端子
アナログ端子
I2C端子
Classicファミリ用
MKRファミリ用
MCUの2端子が1つの
Groveコネクタに接続
MCUの1端子のみが
Groveコネクタに接続
(Groveケーブルの黄色線)
接続されている端子数が少ない

## Slide 23: 周辺回路とマイコンを接続するインターフェース
Arduinoや類似のマイコンで周辺回路を接続するインターフェイス
  デジタル
  アナログ
  I2C : Inter-Integrated Circuit (IIC→I2C)
  SPI : Serial Peripheral Interface

## Slide 24: 周辺回路とのインターフェース(1) : デジタル
受信側における値の判定基準
  電圧がしきい値を超えていれば1，それ以外は0
MCUの端子
回路の端子
出力電圧 : V
出力電圧 : V

## Slide 25: 周辺回路とのインターフェース(2) : アナログ
読み取り
  周辺回路の出力電圧がマイコンの動作電圧(VDD)に対して，どの程度であったかをアナログ/デジタル変換回路(ADC)が判断して出力
    ArduinoはADCが10bit回路であるため，0から1023までの値として読み取れる
書き込み
  MCUが書き込んだ値(0～1023)に対応した電圧をADCが周辺回路に出力
    「VDD/1024」が1単位
MCUの端子
回路の端子
出力電圧 : V
アナログ/デジタル
変換回路
出力電圧 : V
デジタルデータ
デジタルデータ

## Slide 26: 周辺回路とのインターフェース(3) : I2C
接続
  4線式バス型インターフェース
動作
  MCUから各周辺回路固有のアドレスを使って呼び出した上で，通信実施
  周辺回路からMCUを呼び出すことはできない
MCU
電源 : VDD
アース : GND
クロック信号線 : SCL
データ信号線 : SDA
周辺回路1
(アドレス 0xab)
周辺回路2
(アドレス 0xcd)
マスター
スレーブ
スレーブ
便利だが，通信速度は低め

## Slide 27: 周辺回路とのインターフェース(4) : SPI
接続
  4+1線式バス型インターフェース
動作
  MCUが呼び出したい相手に接続された「チップセレクト端子」の電圧を変化させることで呼び出し
  周辺回路からMCUを呼び出すことはできない
電源 : VDD
アース : GND
マスター出力,スレーブ入力 : MOSI
スレーブ
スレーブ
周辺回路1
周辺回路2
マスター入力,スレーブ出力 : MISO
MCU
マスター
チップセレクト
SD, イーサネット等は
このI/Fを利用
端子の名前(呼び方)はいくつかの流派がある
Seeed StudioのGroveは未サポート

## Slide 28: センサ端末として動作するArduino
機種に対する制約
  メインメモリ(SRAM)やプログラムサイズの大きさから，比較的高性能な機種が必要
Arduino公式の機種で動作確認できているもの
  MKRファミリ
    Zero, WiFi1010
  Nanoファミリ
    Nano 33 IoT

## Slide 29: 機能制限，安定性に不安があるが一応動くもの(1)
Classicファミリ
  Uno R4 minima
    WDT (CPUが無反応な時間が続くと自動リブート)未対応
    省電力機能未対応
  Uno R4 WiFi
    WDT (CPUが無反応な時間が続くと自動リブート)未対応
    省電力機能未対応
    サーバとのTCP接続が比較的短時間で切れるため，周期的にリブートする

## Slide 30: 機能制限，安定性に不安があるが一応動くもの(2)
Megaファミリ
  Giga R1 WiFi
    WDT (CPUが無反応な時間が続くと自動リブート)未対応
    省電力機能未対応
Nanoファミリ
  Arduino Nano ESP32
    SD/マイクロSD未対応
    Groveのシールドが無い
  Arduino Nano RP2040 WiFi
    Groveのシールドが無い

## Slide 31: MKR Zero
Grove対応
フルカラーLED
RTC
モジュール
Grove I2C Hub
注 : MKR Connector Carrierの制限により，LEDは変換ケーブルで配線が必要

## Slide 32: MKR WiFi 1010
Grove対応
フルカラーLED
RTC
モジュール
Grove I2C Hub

## Slide 33: Nano 33 IoT
Grove対応
フルカラーLED
RTC
モジュール
Grove I2C Hub
マイクロSD
スロット
モジュール
注 : マイクロSDの配線はジャンパケーブルが必須

## Slide 34: Uno R4 minima
Grove対応
フルカラーLED
RTC
モジュール
本体
+
シールド
(3段重ね)

## Slide 35: Uno R4 WiFi
Grove対応
フルカラーLED
RTC
モジュール
本体
+
シールド
(3段重ね)

## Slide 36: Giga R1 WiFi
本体
+
Uno用シールド
(Grove用+マイクロSD用)
Grove対応
フルカラーLED
RTC
モジュール
WiFi外部アンテナ
(必須)

## Slide 37: Giga R1 WiFi利用時の注意事項
GigaのWiFiチップは内蔵アンテナが無いため，外部アンテナを必ず接続する必要がある