## Slide 1: センサ端末の組み立てから 動作確認まで

## Slide 2: 接続するセンサの選択

## Slide 3: センサ接続の条件
同じセンサの複数接続 : 不可
  「同じ」の定義 : 種類ではなく，ICやセンサモジュールの型番
    例 : 異なるICの温度センサを複数接続しても良い
物理インターフェイスによる制限
  アナログ・デジタル端子利用のセンサは端子(ピン)数で上限が決まる
    1端子に1つの周辺回路(センサ等) : SPIやI2Cは別
複数センサを接続する場合の注意事項 (ソフト作成時)
  複数センサを接続する場合はセンサにIDを付与する(測定データ識別のため)
    種類が別ならIDが同じでも識別可能

## Slide 4: サポートするセンサの種類
環境測定系
  温度・湿度・気圧
加速度やジャイロ
対人
  人感センサやタッチセンサ
視覚関係
  色彩センサや明るさセンサ
その他

## Slide 5: Arduino本体動作電圧
本体の動作電圧とセンサの動作電圧は一致している必要がある
機種 | 動作電圧
MKR Zero | 3.3V
MKR WiFi 1010 | 3.3V
Nano 33 IoT | 3.3V
Uno R4 minima | 5V
Uno R4 WiFi | 5V
Giga R1 WiFi | 3.3V

## Slide 6: 環境測定系
センサ名 | 温度 | 湿度 | 気圧 | インターフェイス | Groveコネクタ | 動作電圧
BME280 | ◯ | ◯ | ◯ | I2C | ◯ | 1.7～3.6
SHT31 | ◯ | ◯ | ✕ | I2C |  | 2.4～5.5
SHT2x | ◯ | ◯ | ✕ | I2C | ◯ | 2.1～3.6
AM232x | ◯ | ◯ | ✕ | I2C | ◯ | 3.1～5.5
BMP180 | ✕ | ✕ | ◯ | I2C | ◯ | 3～5.5
DHT | ◯ | ◯ | ✕ | デジタル✕1 | ◯ | 3.3～6.0
Grove - Temperature Sensor | ◯ | ✕ | ✕ | アナログ✕1 | ◯ | 3.3～5.0

## Slide 7: 加速度・ジャイロ
センサ名 | 加速度(軸数) | ジャイロ(軸数) | インターフェイス | Groveコネクタ | 動作電圧
MMA7660 | 3 | ✕ | I2C | ◯ | 3.0～5.5
ADXL345 | 3 | ✕ | I2C | ◯/✕注 | 3.0～5.5
ADXL335 | 3 | ✕ | アナログ✕3 |  | 3.0～5.0
ENC03R | ✕ | 1 | アナログ✕1 | ◯ | 3.3～5.0
注 : Groveコネクタ有りと無しの2種類のセンサモジュールが存在

## Slide 8: 対人
センサ名 | 接触 | 人感 | その他 | インターフェイス | Groveコネクタ | 動作電圧
GROVE - I2C タッチセンサ | 12 | ✕ | － | I2C | ◯ | 3.3～5.0
Grove - Touch Sensor | 1 | ✕ | － | デジタル✕1 | ◯ | 2.0～5.5
Grove - PIR Motion Sensor | ✕ | ◯ | － | デジタル✕1 | ◯ | 3.0～5.0
Grove - GSR Sensor | ✕ | ✕ | 人体電気抵抗 | アナログ✕1 | ◯ | 3.3～5.0

## Slide 9: 視覚関係
センサ名 | 明るさ(照度) | 色彩 | インターフェイス | Groveコネクタ | 動作電圧
TCS34725 | ✕ | ◯ | I2C |  | 3.0～5.0
TSL2561 | ◯ | ✕ | I2C | ◯ | 2.7～3.6
Grove - Light Sensor | ◯ (照度ではない) | ✕ | アナログ✕1 | ◯ | 3.0～5.0

## Slide 10: その他
センサ名 | 観測/測定対象 | インターフェイス | Grove コネクタ | 動作電圧
Grove - Switch | 物理的な切り替え(スイッチ等) | デジタル✕1 | ◯ | 3.3～5.0
Grove - Water Sensor | 水の検知(端子間の短絡) | デジタル✕1 | ◯ | 4.75～5.25
Grove - Line Finder | 黒色の検出(赤外線反射) | デジタル✕1 | ◯ | 5.0
Grove IR Distance Interrupter | 物体検出(赤外線反射) | デジタル✕1 | ◯ | 3.3～5.0
Grove - Infrared Reflective Sensor | 物体検出(赤外線反射) | デジタル✕1 | ◯ | 3.3～5.0
Grove - Rotary Angle Sensor | 回転角度 | アナログ✕1 | ◯ | 5.0
Grove - Sound Sensor | 音の大小(デジタル値ではない) | アナログ✕1 | ◯ | 4.0～12.0
Grove水分センサ | 土の湿り気 | アナログ✕1 | ◯ | 3.3～5
Grove電流センサ | 電流の強弱(正確な値ではない) | アナログ✕1 | ◯ | 5.0

## Slide 11: センサ配線

## Slide 12: 事前作業
選択したセンサ名と作業開始時刻と自分が使う機種をメモ

## Slide 13: Groveコクネタ接続の場合
専用ケーブルでコネクタ間を接続
ClassicファミリのArduinoの場合
アナログ
端子
デジタル端子
I2C端子

## Slide 14: Groveコクネタ接続の場合
MKRファミリのArduinoの場合
デジタル端子
アナログ端子
I2C端子

## Slide 15: Grove端子がないセンサの場合
変換ケーブルを用いてGrove端子に接続
  詳細は要相談
センサ本体(SHT31)
変換ケーブル
配線例

## Slide 16: 推奨機種構成での配線

## Slide 17: センサ端末として動作するArduino
Arduino公式の機種で動作確認できているもの
  MKRファミリ
    Zero, WiFi1010
  Nanoファミリ
    Nano 33 IoT
  Classicファミリ
    Uno R4系列 (minima)
  Megaファミリ
    なし

## Slide 18: MKR Zero
センサを接続可能な端子
  アナログ : 全て
  デジタル : D0～D3
  I2C : I2C Hubに接続
Grove対応
フルカラーLED
RTC
モジュール
Grove I2C Hub
利用済みの端子
デジタル端子
アナログ端子

## Slide 19: MKR WiFi 1010
センサを接続可能な端子
  アナログ : 全て
  デジタル : D0～D3
  I2C : I2C Hubに接続
Grove対応
フルカラーLED
RTC
モジュール
Grove I2C Hub
利用済みの端子
デジタル端子
アナログ端子

## Slide 20: Nano 33 IoT
センサを接続可能な端子
  アナログ : 全て
  デジタル : D2, D4
  I2C : I2C Hubに接続
Grove対応
フルカラーLED
RTC
モジュール
Grove I2C Hub
マイクロSD
スロット
モジュール
使用済み端子(コネクタ)
使用済み端子(コネクタ)

## Slide 21: Uno R4 minima
センサを接続可能な端子
  アナログ : 全て(A0～A3)
  デジタル : D2, D3, D5, D8
  I2C : 使用されていない3ヶ所全て
Grove対応
フルカラーLED
RTC
モジュール
本体 + シールド
: 使用済み端子
注 : センサを取り付ける際は，イーサネット
シールドを一度取り外す必要がある

## Slide 22: Uno R4 WiFi
センサを接続可能な端子
  アナログ : 全て(A0～A3)
  デジタル : D2, D3, D4, D5
  I2C : 使用されていない3ヶ所全て
Grove対応
フルカラーLED
RTC
モジュール
本体 + シールド
: 使用済み端子

## Slide 23: Giga R1 WiFi
センサを接続可能な端子
  アナログ : 全て(A0～A3)
  デジタル : D2, D3, D4, D5
  I2C : 使用されていない3ヶ所全て
Grove対応
フルカラーLED
RTC
モジュール
本体 + シールド
: 使用済み端子
WiFi外部
アンテナ

## Slide 24: センサ端末仕様定義

## Slide 25: センサ端末プログラム自動生成環境
端末仕様作成アプリ
対話
仕様チェックアプリ
センサ端末開発者
仕様定義
(yaml形式)
チェック結果
端末プログラム
生成アプリ
Arduinoスケッチ
生成
Arduino
インストール

## Slide 26: 端末仕様作成アプリ
仕様定義テンプレート
ファイルの選択
テンプレートの
ロード
ネットワークや
ログ関連設定
センサ
設定
例 : デジタル端子温湿度センサ
接続する端子番号
センサIC型番
センサに割り当てる
ID番号
仕様のセーブ
ファイル
選択
セーブ
実行

## Slide 27: 初期画面
初期画面の役割
  作成済みの仕様ファイルの読み込み
読み込むファイル
  デフォルト値を書き込んだテンプレート
  管理者がカスタマイズしたテンプレート
  ユーザが以前作成した仕様ファイル
今回利用するファイル
  ②の推奨機種別テンプレート
    機種に合わせて選択

## Slide 28: テンプレートファイルの場所(1)
①トップディレクトリ
② ArduinoSensorGen

## Slide 29: テンプレートファイルの場所(2)
③ ArduinoSensorGen\parts
④ ArduinoSensorGen\parts\config_template
機種別テンプレート

## Slide 30: 目次
自分で様々な場所をカスタマイズする必要がある場合
  Initial setupの「All option」ボタンで開始
特定のオプションのみカスタマイズすれば良い場合
  必要なオプションのボタンを押せば良い
今回カスタマイズや確認が必要なオプション : 2ヶ所
  Platformの「network」
  Sensorsの中の選択したセンサの種類に対応する部分

## Slide 31: ネットワーク設定
③NTP設定
このまま
このまま
指示を聞く
このまま
複数人/複数端末で
作業する場合は
別の文字列にする
このまま
①DHCP設定
②MQTT設定
両方「no」
IoT GWサーバに
届いたメッセージが
誰のものかを区別するため

## Slide 32: センサ設定の例 : 環境センサの場合
利用することを決めたセンサのメニューのみを「yes」にして「Next」ボタンをクリック
サンプル
  BMP180 (I2C接続)とDHT (デジタル端子接続)で説明
詳細
  マニュアルを参照

## Slide 33: BMP180気圧センサ : I2C接続
消費電力や測定性能に影響するパラメータ
(実験/実習レベルでは変更する必要はない)
1台の端末(Arduino)に複数のセンサを接続する場合に，センサを区別するために付与する番号
(区別が不要な場合は変更不要)
I2C接続なので，配線に関する定義はない

## Slide 34: DHTシリーズ温湿度センサ : デジタル端子接続
温度センサと湿度センサに別のIDを付与可能
(複数のセンサを使わない場合は変更不要)
センサICの型番(センサの入れ物に記載)
仕様する機種の使用可能端子情報を参照して決める
センサID
配線端子番号

## Slide 35: 仕様定義ファイルの保存
ここ
ここ
① メニューから
「Save」ボタンを選択
② 出力先ファイルを
ダイアログで選択
③ 「Save config」で保存
④ エラーがなければ自動で終了(ウインドウが閉じる)

## Slide 36: 仕様チェック

## Slide 37: 仕様チェックアプリの画面構成(概要)
仕様定義
ファイル選択
ファイル
ロード
利用するArduinoに
ついての情報入力
検査画面
検査実施
ボタン
仕様ファイル
ロード画面

## Slide 38: 仕様チェックアプリの機能(チェック内容)
使う機能とMCUがマッチするか
  MCUに存在しない機能やソフト的に未サポートの機能を使おうとしている場合にエラーを出力
選択したセンサICの動作電圧とArduinoの動作電圧の一致
  ICの仕様上の動作電圧とモジュール化されたセンサの動作電圧は同じではない可能性があるため，検出した問題は全て警告として出力される(エラーにはならない)
端子の重複利用の有無
  バス型I/F(I2C, SPI)の端子は除く

## Slide 39: 検査対象の仕様定義ファイルロード

## Slide 40: カスタムプラットフォームの利用
今回は「利用する」

## Slide 41: 機種の選択
選択した機種の名称は管理者に聞くかドキュメントを確認

## Slide 42: 検査の実施
ここをクリック

## Slide 43: 今回の利用シナリオ
エラー/警告になる可能性がある事項
  センサの動作電圧
  アナログ/デジタル端子接続の端子番号の問題
動作電圧について
  センサモジュールの仕様を確認する必要がある
    不明な場合は詳しい人に聞く
端子番号の問題
  機種ごとの利用可能端子を確認して，バッティングが無いよう接続先を変更

## Slide 44: 端末プログラム生成とインストール

## Slide 45: 端末プログラム生成アプリの概要
アプリ本体
(Python + flet)
パラメータファイル
(C言語ヘッダ)
・アプリ基幹部分
・各種IC用部品
プログラム部品集
Arduino用
スケッチ
周辺回路用
ライブラリ
仕様定義
ファイル
(yaml形式)

## Slide 46: 画面構成と動作
画面構成
動作
  指定した出力先ディレクトリにArduino用スケッチ一式が出力される
出力後の動作
  エラーが発生しなければ，自動でアプリケーションが終了
仕様定義
ファイル選択
Arduino用スケッチ
出力ディレクトリ選択
Arduino用
スケッチ出力

## Slide 47: 出力されるファイル
指定した出力先に「AusEx_MqttClient」という名前のディレクトリが作成され，一式格納される

## Slide 48: 出力されるファイルの内容
Arduinoスケッチ本体
(ダブルクリックでIDEが起動)
AM232x温湿度センサ用ファイル
センサ共通ファイル
リアルタイムクロック用ファイル
設定ファイル

## Slide 49: Arduino IDEでの操作
組み立てたArduinoをUSBで接続
ボード選択メニューで繋いだArduinoを選択
シリアル通信速度を選択
  仕様選択で特殊な設定をしていなければ9600bps
「インストールボタン」を クリック
インストール終了後もアプリは そのまま
インストールボタン
ボード選択メニュー

## Slide 50: センサ端末動作確認のための確認事項

## Slide 51: センサ端末動作確認
方法
  開発用PCでMQTTクライアントアプリを用い，IoT ゲートウェイにセンサデータが届いていることを確認
IoT
ゲートウェイ
センサ
端末
Publish
(センサデータ)
Subscribe
センサ端末開発者
MQTT Box等

## Slide 52: 事前の確認事項
センサ専用
ネットワーク
インターネット
/イントラネット
GW
(ゲートウェイ)
センサ端末
開発者のPC
どちらに繋ぐかで後の操作が変わる

## Slide 53: Arduinoとの接続
センサ専用
ネットワーク
インターネット
/イントラネット
GW
(ゲートウェイ)
センサ端末
開発者のPC
USBケーブルは繋いだまま
Arduino IDEも動作したまま

## Slide 54: センサ端末動作確認
Windowsの場合

## Slide 55: MQTT Box初期画面

## Slide 56: MQTTパラメータ設定(1)
適当な名前を入力
「mqtt/tcp」を選択
認証はしないので空欄
同上
IoTゲートウェイのIPアドレスを入力(10.116.63.186)
「Save」をクリック

## Slide 57: MQTTパラメータ設定(2)
仕様定義時に入力したものを用いる

## Slide 58: センサデータ受信 : BME280の場合
センサ端末が送信した平文データがここに表示される

## Slide 59: 動作確認
Arduino IDEの出力とMQTT Boxの画面を比較して確認

## Slide 60: センサ端末動作確認
MacやLinuxの場合 (mosquitto利用)

## Slide 61: ターミナル(Macの場合)上で以下を入力
$ mosquitto_sub -d -t orz -h MQTTブローカのIPアドレス –topic センサ端末のトピック
10.116.63.186
仕様定義時に
入力したものを用いる

## Slide 62: 動作確認後のアンケート入力

## Slide 63: 事前作業
作業終了時刻をメモ
事前に作成したメモを参照
  選択したセンサ名
  作業開始時刻
  自分が使ったArduino機種名

## Slide 64: センサ1つの作業毎に以下のアンケート入力
URL
  https://forms.office.com/r/9aLPt5c1ez
調査内容
  名前
  メールアドレス
  仕様したセンサ
  動作確認までの所要時間