## Slide 1: センサ端末プログラム生成

## Slide 2: Arduino用スケッチの生成

## Slide 3: センサ端末プログラム自動生成環境
端末仕様作成アプリ
対話
仕様定義
ファイル
仕様チェックアプリ
センサ端末
開発者
仕様修正
・周辺機器の配線
・MQTTのパラメータ
端末プログラム
生成アプリ
Arduinoスケッチ
センサ端末開発者
センサ端末開発者
Arduino
仕様定義
ファイル

## Slide 4: 端末仕様作成アプリ
仕様定義テンプレート
ファイルの選択
テンプレートの
ロード
ネットワークや
ログ関連設定
センサ
設定
個別センサ設定
接続するピン番号
センサIC型番
センサに割り当てる
ID番号
仕様のセーブ
ファイル
選択
セーブ
実行

## Slide 5: 注意事項
複数のセンサや端末を同時に動作させる場合は，センサデータがIoTゲートウェイで混ざるため，MQTTのtopicやセンサのIDを分ける等して，後で見分けることができるようにする．

## Slide 6: 仕様チェックアプリ(1)
仕様定義
ファイル選択
ファイル
ロード
利用するArduinoに
ついての情報
検査画面
検査実施
ボタン

## Slide 7: 仕様チェックアプリ(2)
チェック内容
使う機能とMCUがマッチするか
選択したセンサICの動作電圧とArduinoの動作電圧の一致
端子の重複利用の有無
  バス型I/F(I2C, SPI)の端子は除く

## Slide 8: 端末プログラム生成アプリ
仕様定義
ファイル選択
Arduino用スケッチ
出力ディレクトリ選択
Arduino用
スケッチ出力
Arduinoスケッチ

## Slide 9: センサ端末動作確認

## Slide 10: センサ端末動作確認
方法
  開発用PCでMQTTクライアントアプリを用い，IoT ゲートウェイにセンサデータが届いていることを確認
IoT
ゲートウェイ
センサ
端末
Publish
(センサデータ)
Subscribe
センサ端末開発者
MQTT Box