## Slide 1: センサ端末プログラム自動生成環境

## Slide 2: 背景
IoTのアプリ開発
  事前検証
    データを集めるセンサの試作
    テスト的なデータ収集
    データの分析による効果の測定
  実システム開発
    センサの開発
    サーバアプリの開発
    配備
センサ専用
ネットワーク
インターネット
IoT GW
(ゲートウェイ)
IoTサーバ
センサ
センサ
センサ
データ送信
(push)
データ
アクセス
(pull)
センサ
データ
蓄積
効果が見込める場合のみ次に進む
本分野の問題 : 事前検証に必要なコスト(時間と費用)が大
一般的に
リトライが発生

## Slide 3: 着目する分野 : センサ端末開発
センサ端末(屋内外に固定設置)の現状
  独自の開発が必要(要望を満たす市販品がほとんど存在しない)
IoTのトライアル(効果の有無の事前検証)
  様々なセンサを取り付けたマイコンを試作する必要がある
本分野共通の問題解決に役立つもの
  仕様からセンサ端末用マイコンプログラムを自動で生成する仕組み
効果 : 組み込みエンジニア無しでも，センサ端末が試作可能
  一般の企業の業務だけでなく，学生の実習にも使える
プロに依頼すると非常に高価

## Slide 4: 裏のきっかけ
会社でIoTの業務をしていた時に「似て非なる端末」の試作を繰り返すのに飽きた
  バカバカしくて，「ささっと作り替え」できる手法を編み出したくなった

## Slide 5: 対象とするセンサ端末
概要
  一定周期で測定を繰り返すMQTTクライアント
要求
  さまざまなセンサをとっかえひっかえできる
    はんだ付け回避が重要
  低価格
  プログラム開発が容易
    特別な開発環境が不要
      特に有償のものはダメ
IoT GW
(ゲートウェイ)
センサ端末
センサデータ
(push)
MQTT
プロトコル
一定周期でデータ送信

## Slide 6: 想定する人材と役割分担
センサ用
IP網
システム管理者
  組み込みUNIXマシンを設定/運用可能
    Raspberry Pi, OpenBlocks等
  ネットワークを敷設可能
    イーサネット, WiFi
端末開発者
  ハードウェア
    専用ケーブルでセンサをArduinoに接続
  ソフトウェア
    専用アプリでセンサ端末の仕様定義ファイルを生成
    仕様定義ファイルからArduinoのスケッチを生成
    IDEでArduinoにプログラムをインストール
IoT GW
(ゲートウェイ)
センサ端末
システム管理者が担当
端末開発者が担当
「端末開発者」の負荷低減が
本プロジェクトの主目的

## Slide 7: 役割が重複する領域
センサ端末ハードウェア(部品)の手配(購入)と組み立て : センサ以外
  Arduino本体
  Groveシールド
  RTC
  フルカラーLED
  マイクロSDモジュール+マイクロSD
管理者とセンサ端末開発者のいずれが担当するか
  各種ドキュメント(マニュアル等)では管理者が担当するものとしている

## Slide 8: できあがるセンサ端末
マイコン本体
  Arduino (および互換機)
周辺回路接続(はんだ付け回避)
  Seeed Studio社のGrove systemを活用
利用するセンサ/周辺回路
  Seeed Studio社のセンサ
  Arduino公式のシールド
  マイコン関連ベンダのモジュール
    Adafruit, Sparcfun, 秋月電子など
端末のプログラム : 自動生成
動作確認済み機種
  MKR Zero, MKR WiFi 1010
  Nano 33 IoT
  一部機能限定
    Uno R4 minima, Uno R4 WiFi
      Sleep, ウオッチドッグが未対応
    Nano ESP32
      SD/マイクロSDに問題あり
機種限定(メモリ容量が足かせ)
・MKRファミリ
・Nanoファミリ
・Uno R4 (今年発売 : ルネサス製MCU)
複数種類のセンサを搭載可能
・Arduinoのメモリ容量の許容範囲内
・同一ICのセンサを複数は不可

## Slide 9: センサ端末プログラム自動生成環境
端末仕様作成アプリ
対話
仕様定義
ファイル
仕様チェックアプリ
センサ端末
開発者
仕様修正
・周辺機器の配線
・MQTTのパラメータ
端末プログラム
生成アプリ
Arduinoスケッチ
センサ端末開発者
センサ端末開発者
Arduino
仕様定義
ファイル

## Slide 10: 端末仕様作成アプリ
仕様定義テンプレート
ファイルの選択
テンプレートの
ロード
ネットワークや
ログ関連設定
センサ
設定
個別センサ設定
接続するピン番号
センサIC型番
センサに割り当てる
ID番号
仕様のセーブ
ファイル
選択
セーブ
実行

## Slide 11: 仕様チェックアプリ
チェック内容
使う機能とMCUがマッチするか
選択したセンサICの動作電圧とArduinoの動作電圧の一致
I/O端子の重複利用の有無
  バス型I/F(I2C, SPI)の端子は除く
仕様定義
ファイル
(yaml形式)
Arduino機種情報
(MCU, 動作電圧等)
仕様チェックアプリ

## Slide 12: マニュアル
Arduino等の組み込みマイコンの基礎知識
IoT向けセンサネットワークの基礎
仕様定義の方法
Arduino用スケッチ合成プログラムの使い方
Arduino IDEの使い方
電子回路・C++の知識がなくても理解できる
「PCを使えない」「小中学 理科実験レベルの配線もできない」人は想定外